Памятка

Населению о соблюдении мер пожарной безопасности

- Электрохозяйство (пп.57,60 ППБ 01-03):

- Заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите;

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

- Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

- Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

- Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

- Заменить оголенные и ветхие электрические провода;

- Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

- Соединение электрических приборов произвести путем пропайки или прессовки;

- Не допускать включенния электронагревательных приборов без соединительной вилки;

- Печное отопление (пп.65,66,67,70 ППБ 01-03):

- Отремонтировать дымоход печи;

- Очищать дымоход печи не менее 1 раз в 2 месяца;

- Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

- Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.;

- Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных  конструкций;

- Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

- Газовое оборудование (пп.40,52,53,120,121 ППБ 01-03)

- Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печи -1м, топочных дверок печи -2м;

- Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

- Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

- Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

- Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: « огнеопасно. Баллоны с газом!»

- Дополнительные мероприятия (пп.22,24,40,113 ППБ 01-03)

- ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими  строениями;

- в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200л, ведро и приставную лестницу;

- решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

- не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны  (ст.34):

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь  в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную часть по тел. 01,(101, 112 сотовый), 5-11-96 (диспетчер), администрация 5-49-95

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействия пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих вам производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пересечений их нарушений.

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!

Помните что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по тел. 01,   5-11-96 (Пожарная часть № 50),  по каналам сотовой связи - «112, 101»! Вызывая помощь необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес (поселок, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

-если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре

- Сообщить о пожаре по телефону - 01,  5-11-96,  (Пожарная часть № 50),  по каналам сотовой связи - «112, 101»!

- Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

- По возможности принять меры к тушению пожара (обеспечить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма,  поэтому всеми способами защищайтесь от него:

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!