Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2030 года

# АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21  мая  2012 г.                                     № 43                                  х. Романов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Романовское сельское поселение" и Устава  Романовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2030 годы", (далее по тексту Программа) согласно приложению1.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Романовского  сельского поселения Басовой Л.В. обеспечить финансирование мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

4. Настоящее постановление   вступает в силу с момента его опубликования

5. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по вопросам   муниципального хозяйства Ткачёву А. В.

| Глава Романовского сельского поселения | С.В.Яцкий |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Романовского          сельского поселения

_________С.В.Яцкий

«__» ___________2012    г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"РоманоВСКОе  сельское поселение" Дубовского района,

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2030 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"РОМАНОВСКОе  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Романовское сельское поселение" Дубовского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2030 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Романовское сельское поселение" Дубовского района, Ростовской обл, разработанный в 2011г. ГАУ РО "Региональный институт территориально-градостроительного проектирования" г.Ростов-на-Дону. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года - Программа газификации Ростовской области на 2012 – 2013 годы. |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Романовское сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Ростовской области - ООО «Донэнергосбыт,ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго», ОАО « Донэнерго» , ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Романовское сельское поселение " Дубовского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2030 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Газо – и теплоснабжение Прокладка межпоселкового газопровода высокого давления х.Весёлый – х. Адьянов – х. Романов Газификация х. Романов, х. Донской. х. Моисеев Обустройство крупных объектов общественного назначения (школа, детский сад, сельский дом культуры) автономными теплоисточниками ( встроенно – пристроенными или отдельно стоящими модульными шкафными котельными) |
|  | 2. Электроснабжение 1 Реконструкция сетей уличного освещения 2 Оборудование систеы электроснабжения поселения АСКУЭ 3 Реконструкция сетей электроснабжения территории, использование СИП |
|  | 3. Водоснабжение Капитальный ремонт, реконструкция разводящих сетей водопровода в населенных пунктах поселения с заменой башен в хуторах Донской и Моисеев Установка приборов учета. Установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м. |
|  | 5. Водоотведение ; Строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 61250 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение : 3435 тыс. руб., Электроснабжение: 4095 тыс. руб., Газоснабжение: 32200 тыс. руб., Водоснабжение: 18800тыс. руб., Водоотведение: 300 тыс.руб., ТБО: 2420 тыс. руб., В том числе по годам: 2012 год - 9100 тыс.руб. 2013год – 2897 тыс.руб, 2014 год – 3285тыс.руб, 2015 год – 2510 тыс.руб. Период до 2030 года – 43458 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Романовского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Богураевского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Дубовского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Романовское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования « Романовское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования « Романовское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2030 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Романовское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Романовского  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Романовского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Дубовский район был образован в 1924 г., в 1931 г. упразднен, территория отошла Зимовниковскому, Цимлянскому, Калмыцкому и Заветинскому районам. В январе 1935 г. вновь создан, в 1963 г. упраздняется с передачей территории Зимовниковскому району, а 12 января 1965 г. вновь возрожден. Исстари «славился» засушливым климатом, безводьем, чахлой растительностью. Земли принадлежали коневодам: Букреевым, Корольковым, Полтавцевым, имевшим тысячные стада овец и табуны лошадей.

В начале 1920 г. на территории Дубовского района устанавливается Советская власть. 30 мая состоялся первый Съезд Советов округа. В Дубовском районе начинают образовываться коммуны, государственные конневодческие и овцеводческие хозяйства. Природные условия затрудняли выращивание зерна.

В 1928 г. организован колхоз «Ленинский путь».

В 1929 г. в район прибыли новые тракторы.

В 1931 г. создаются 3 конных завода.

На 1 января 1935 г. в районе насчитывалось 84 колохоза, 6 совхозов и 2 МТС.

2 марта 1936 г. Дубовский райком ВКП(б) принял постановление и разработал конкретные задания по леспосадкам, а несколько позже по строительству водоемов. Дубовский лесопитомник, организованный в ноябре 1935 г., поставлял лесопосадочный материал.

В 1938 г. в районе работали 40 школ, в том числе 2 средние и 3 неполные средние. На 1 января 1941 г. в районе имелись 49 школ, Дом культуры, 3 бибилиотеки, 10 изб-читален, 17 медицинских учреждений.

За годы Великой Отечественной Войны 453 дубовчанина стали кавалерами боевых наград. Звание Героя Совестского Союза удостоены А.П. Егоров, С.В. Рыбальченко, Ф.К. Фак, П.А. Самохин, В.К. Анисимов, П.Ф. Самохин, М.Ф. Потапов.

В период фашистской оккупации близ х. Ериковского находился немецкий концентрационный лагерь, где погибло 5 тыс.чел.

В 1951 г. 28 колохозов были реорганизованы в 11. В эти годы у границ района были сооружены Цимлянское море, плотина, оросительная система.

В 1954 г. были распаханы целинные земли.

В конце 50-х гг. на базе конных заводов создаются специализированные овцеводческие совхозы.

1 января 2006 года Дубовскому сельскому поселению передан х. Ериковский, с отчуждением части территории Романовского сельской администрации. Таким образом, в настоящее время Дубовское сельское поселение включает в себя районный центр село Дубовское и хутор Ериковский.

Хутор Романов получил свое название по имени первого жителя – Киптилова Романа. Заселение хутора началось примерно в 1921 году. В начале в этом хуторе было 5-6 дворов, а в 1921 году появились новые семьи и располагались на одной линии от реки Сал. Эти семьи: Грудининых, Ткачевых, Туриных, Твердохлебовых, Костенко, Тимошевские. Каждый хозяин двора высадил деревья, вскопал огород, выращивали во дворе скот, чем и кормили семьи. На переписи в 1926 году в х. Романов было 42 двора с численностью населения 251 человек. Хуторяне трудились хорошо, у них была своя бригада, в которой имелись: молотилка, кузня, подвал для овощей, много скота. До 1930 года был колхоз, куда входили хутора Донской, Романов, Моисеев. Председателем был Ковалев Моисей Иванович. В 1930 году образовался колхоз «Заря Революции», сюда вошли хутор Донской и хутор Романов.

Хутор Донской образовался примерно в 1922 году. В нем числилось 19 дворов, где проживало 96 человек. До 1925 года в хуторе не было своей бригады, но был детский сад, затем еще была построена школа, имеющая три класса. Затем в 1925 году образовался колхоз, который назывался «Донской пахарь» и его первым председателем был Маркин Александр Николаевич. Все работы на полях производились на коровах и быках, но затем появились новые трактора СТЗ и ЧТЗ и Форзоны.

Хутор Моисеев был самый крупный и зажиточный, образовался примерно в 1900г., население его было из казаков-кулаков. В хуторе была своя церковь, кузня, также была своя водяная мельница. Затем образовался колхоз «Заря Революции», и до войны все жили хорошо, у каждого было свое хозяйство. После войны все дома сохранились, вскоре начал возрождаться колхоз «Молот», который и вошел в хутор Моисеев. Затем был построен клуб и магазин.

В 2011 году на территории Романовского поселения расположены три населенных пункта с общей численностью населения 768 человек и общей численностью дворов – 244 двора.

Хутор Романов – 560 человек и 171 двор

Хутор Донской – 93 человека и 36 дворов

Хутор Моисеев – 115 человек и 37 дворов

В хуторах проживают люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, чеченцы, даргинцы и др.

Центральной усадьбой Романовского сельского поселения является хутор Романов. Здесь разместились: МОУ Романовская СОШ №12, ФАП, МУК

«Романовский СДК», МУК «Романовская библиотека», МОУ детский сад «Колосок» №11, отделение связи, магазины.

Глава Администрации Романовского сельского поселения – Яцкий Сергей Викторович.

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Природно-экологическая характеристика территории

### 2.1.1. Климат

По схеме агроклиматического районирования Дубовский район, в состав которого входит Романовское сельское поселение, относится к жаркому засушливому подрайону     III-В.

Романовское сельское поселение расположено в зоне полупустынной степи. Климат территории умеренно-континетальный с недостаточным увлажнением.

Самым теплым месяцем в году является июль (среднемесячная температура +24(С), самым холодным месяцем – январь -23(. Абсолютный минимум температуры равен -35 - -39(C. Абсолютный максимум температуры достигает +40 - +45(С.

Зима неустойчивая, с резкими колебаниями температуры. Морозы (-8; -16(С) перемежаются оттепелями (+4; +9(С). Осадки выпадают в виде снега, но нередки дожди и гололёд. Средняя продолжительность безморозного периода ( 162 дня.

Весна короткая, малооблачная, сухая. Днём температура воздуха положительная (в апреле+7; +11(С), а ночью с заморозками до -3(С.

Лето жаркое, во второй половине засушливое и знойное. Дневные температуры +23; +30(С. Осадки выпадают преимущественно в первой половине лета в виде непродолжительных ливней, во второй половине лета осадков мало.

Осень теплая, ясная и сухая ( в сентябре, в октябре ( прохладная и пасмурная, с моросящими дождями ( в ноябре. Дневные температуры положительные, а ночью заморозки до -3; -5(С.

Высота снежного покрова варьирует в среднем от 13 до 15 см.

Средняя глубина промерзания грунтов 90 см.

Норма атмосферных осадков 388 мм, из них 233 мм приходится на теплый период года (апрель - октябрь). За холодный период (ноябрь-март) выпадает 155 мм осадков.

Число дней с туманами в холодный период года почти в 10 раз превышает их образование в весенние и летние месяцы. Средняя продолжительность тумана (в сутки) в холодный период (X-III) равна 6.6 часа, в теплый период (IV-IX) - 2.9 часа.

Среднегодовое значение прямой солнечной радиации – 2635,5 МДж/м2. Максимальное значение приходится на июнь 452,5-477,7 МДж/м2.

Ветры зимой восточные и северо-восточные (скорость 7-8 м/с), юго-западные ветры приносят оттепель. Весной и в первой половине лета восточные ветры сменяются юго-западными (скорость 4-6 м/с). Во второй половине лета преобладают юго-восточные ветры (суховеи со скоростью  4-5 м/с), приносящие зной и засуху. Осенью направление ветров непостоянное (скорость 5-6 м/с). Преобладающее направление ветра в течение всего года восточное.

Территория Романовского сельского поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, пыльные бури, град, засухи и суховеи, снежные метели, заморозки и гололед. Пыльные бури возникают весной, продолжительность их в среднем составляет 10-20 дней. В теплую половину года (май, июнь) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым ветром. При продолжительных дождевых (снегодождевых) паводках возможны подтопления территорий населенных пунктов района.

### 2.1.2. Инженерно-геологическая характеристика и минерально-сырьевые ресурсы

# Орография

Романовское сельское поселение по геоморфологическому районированию находится в области Ергенинской возвышенной равнине, в районе Доно-Сальской аккумулятивно-денудационной равнине на складчатых структурах погребенного Донбасса, в подрайоне Сальской аллювиальной террасовой равнине на Доно-Манычской равнине.

Территорию Романовского сельского поселения пересекает река Сал и её притоки Бол. Гашун и Мал. Гашун, Ерик. Долина реки Сал начала формироваться в позднем плиоцене. Правосторонняя ассиметрия обусловлена Тузлов-Манычским прогибом. Долина реки древняя, широко распространенная с комплексом древних и молодых надпойменных террас.

Доно-Сальская аккумулятивно-денудационная равнина представляет собой почти плоскую поверхность с высотами 50-100 м расчлененную долиной р. Сал и

ее притоками. Имеет ассиметричное строение. Линейная эрозия привела к глубокому эрозийному расчленению поверхности. К настоящему времени поверхность Доно-Салькой равнины испытала значительные антропогенные изменения, связанные с сельскохозяйственным освоением территории.

По данным, предоставленным ФГУ «ФТГИ по ЮФО», на территории Романовского сельского поселения участков твердых полезных ископаемых, подземных вод и углеводородного сырья  нет.

# Геологическое строение и несущие свойства грунтов

Территория поселения расположена в пределах Ергенинской возвышенности. Рельеф представлен  Доно-Сальской аккумулятивно-денудационной равниной.

В геологическом строении принимают участие преимущественно отложения четвертичного возраста. Они представлены делювиальными желто-бурыми суглинками, ергенинскими песками и скифскими глинами. Толщина четвертичных отложений составляет 5,0-19,5 м. С поверхности четвертичные отложения  перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,3-0,7 м.

Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных процессов (овражная, речная и ветровая эрозия), затопления паводковыми водами, а также просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Почвообразующие породы представлены, главным образом, желто-палевыми, неплотными, пористыми хорошо водо- и воздухопроницаемыми лесовидными суглинками (мощностью до 60 м), скифскими глинами, ергенинскими пескам. Высокая пористость и хорошая водопроницаемость лессовидных суглинков явилась главной причиной распространения здесь суффозионно-просадочных форм рельефа – степных «блюд», размером от 10 до 150 м в диаметре.

В долине реки почвообразующие породы представлены древнеаллювиальными отложениями и на небольших площадях ( аллювиальными отложениями.

при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

## Рельеф.

Территория поселения с востока ограничена долиной реки Северского Донца с широко развитой овражно-балочной сетью. Поселок Богураев расположен на левом берегу реки Лихая.

Большинство оврагов приурочено к склонам речных долин, благодаря чему рельеф склонов характеризуется большой расчлененностью и частыми, иногда сплошными, обнажениями коренных пород, что наглядно иллюстрируют выходы каменного угля на поверхность в северо-восточной части поселения.

Абсолютные отметки поверхности земли на водораздель

# Гидрогеология

Территория Романовского сельского поселения характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями, выражающимися в почти полном отсутствии пресных вод, что ограничивает и затрудняет организацию хозяйственно питьевого снабжения объектов с/х. Имеет выдержанное распространение водоносый горизонт ергенинской свиты неогена, являющимся основным эксплуатационным. Геологоструктурные условия этого бассейна определяются наличием синклинального прогиба в надмайкопских отложениях. Региональный сток подземных вод бассейна направлен к западу в сторону Азово-Кубанского бассейна.

Пески ергенинской свиты, залегающие на глубине от 20 до 100 м, имеют мощность от 10 до 35 м, преимущественно около 20 м. Толща песков полностью водонасыщена. Статистический уровень воды в скважинах отмечается на глубине от 3 до 45 – 50 м, большей частью 10 – 25 м.

Минерализация воды – 2-5 г/дм3. Состав воды меняется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридного натриевого.

Подземные воды Ергенинского артезианского бассейна характеризуются наихудшим по области качеством. На этот бассейн приходится около 25%  количества эксплуатационных водозаборных сооружений. Большинство водозаборов подают потребителям воду повышенной минерализации (3-5 г/л). Широко используемые здесь для питья подземные воды по качеству, относятся к 3-му классу (по ГОСТ 27-61-84) и для доведения качества воды до требований

СанПиН 2.1.4.559-96 и ГОСТ 2761-84 здесь требуются более сложные дополнительные методы (опреснительные установки).

Напор воды в скважинах составляет от 6 до 95 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих ергенинский водоносный горизонт, довольно значительны. Удельный дебит скважины Ергенинского артезианского бассейна – 0,1-10 л/с.

Грунтовые воды залегают на глубине 2-8 м. На территории Романовского сельского поселения с 70-х годов наблюдается подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами является заиление балок и реки Сал, нарушение поверхностного стока, грунтовый поток, идущий от северо-восточной границы поселения.

# Физико-геологические явления

Романовское сельское поселение относится к Южным Ергеням. Возвышенность Южных Ергеней находится в зоне аридного климата, и поэтому характеризуется коэффициентом ГЭР (густотой эрозийных процессов) до 0,35 км/км2. Глубина эрозийного вреза изменяется от 60 до 120 м.

Процессы современного размыва или оврагообразования развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов. Приводораздельные или «верховы» овраги распространены в пределах Сало-Манычского водораздела, где они формируются в лесовидных суглинках путем соединения нескольких суффозионно-просадочных воронок. Наиболее развита овражная сеть на высоких берегах реки Сал. Формирование оползней речных долин, как правило, происходят на крутых и высоких склонах, врезанных в глинистые отложения. Верхняя часть их сложена четвертичными высокопористыми лесовидными суглинками, которые характеризуются высокой водопроницаемостью, а нижняя – водоупорными неогеновыми или палеогеновыми глинами. Развитие оползневых процессов, проявляющихся в виде циркообразных оползней и оплывин, обусловлено в основном литологическим составом, крутизной склонов, гидрологической обстановкой, суффозией, водной эрозией, подрезкой склонов, динамическими и стратегическими нагрузками. На склонах реки Сал размеры оползней достигают 10 и более метров. Здесь они получили развитие на склоне II-ой надпойменной террасы, большинство из них имеют небольшие размеры, ширина редко превышает

40-50 м, высота ступени срыва 2,5-5 м. Сползанию подвержены лесовидные суглинки, которые подстилаются водоупорными глинами.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным, предоставленным Федеральным агентством по недропользованию «Департаментом по недропользованию по ЮФУ», на территории Романовского сельского поселения выявлено Дубовское месторождение (суглинки), расположенное в 2 км к юго-востоку от ж.д. станции

Ремонтная и 2 км от юго-восточной окраины с.Дубовское, на правом склоне долины реки Сал.

### 2.1.3. Гидрологическая характеристика и водные ресурсы

Гидрографическая сеть на территории Романовского сельского поселения представлена реками Сал, Бол. Гашун, Мал. Гашун, Ерик шириной 12-60 м. Являются типичными равнинными реками, получающими основное питание за счет весеннего снеготаяния.

Река Сал представляет собой степную реку с извилистым руслом, с сильно развитой речной растительностью (камыши, шуга, осока). Ширина 12-44 м, глубина 0,4-1,9 м, скорость течения 0,1 м/с. Дно глинистое, вязкое, ил. Имеет обрывистые и крутые берега, высотой 4-8 м. Пойма луговая или заболоченная, или солончаковая. Повторяемость подъёмов уровней воды до стихийных отметок в результате весеннего половодья ( 1 раз в 6 лет. Река несудоходна. Официально установленных и оборудованных мест для купания и отдыха людей не имеется.

# Уровенный режим

На территории Романовского сельского поселения наблюдается подтопление. Подтопление дворов возможно за счет обильного снеготаяния и отсутствия технической возможности отвода талых вод. Это подтопление обусловлено природным ландшафтом местности.

В результате ежегодного сброса талых вод со стороны республики Калмыкия подъем уровня воды на двухнедельный период возле хутора Моисеев составляет в среднем до 3 метров. При выходе воды из поймы реки Сал прогнозируется подтопление части территории хутора Романов – 19 дворов (57 человек), хутора Моисеев – 4 двора (14 человек).  В зоне затопления также окажутся сельхозугодия, в основном пойменные пастбища.

# Параметры годового стока

| Река | Территория поступления воды | Площадь водосбора, км2 | Основные параметры | Сток разной обеспеченности, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма стока м3/с | Сv | Cs | 50 | 75 | 95 |
| р.Сал | Калмыкия | 21 300 | 15,0 | 0,95 | 1,90 | 10,8 | 4,80 | 1,00 |

### 2.1.4. Ландшафтная характеристика

Дубовский район расположен на востоке Ростовской области и граничит на севере с Волгоградской областью и омывается водами Цимлянского водохранилища, на востоке с Заветинским районом, на юге Зимовниковским и на западе Волгодонским районами Ростовской области. Территория района расположена в зоне полупустынной степи.

Основные водные объекты:   Цимлянское водохранилище, реки: Сал. Большой Гашун, Малый Гашун, Ерик.

Романовское сельское поселение находится на Юго-Востоке Дубовского района в 7км. от с. Дубовского. В Романовском сельском поселении насчитывается 3 населенных пункта: х. Романов, х. Донской, х. Моисеев. В орографическом отношении территория равнинная. Водные объекты, пересекающие сельское поселение  - реки Сал,  Большой Гашун, Малый Гашун, Ерик и балка Мазанка.

### 2.1.5. Растительность и животный мир

Территория Дубовского района входит в Доно-Сальский ботанико-географический район. Растительность Романовского сельского поселения относится к дерновинно-злаковой степи, умеренно-сухой и сухой в комплексе со степными солонцами. Встречаются остепененные луга. В балках встречаются низкие кустарники.

Луга представлены остепененным подтипом. В травостое преобладают типчак, ковыли, белая полынь, ромашка, шалфей, тысячелистник, житняк, пырей. В составе травостоя встречаются мезофильные и ксерофильные степные виды.

Степные ландшафты представлены дервинно-злаковой растительностью. В настоящее время целинные степи почти полностью распаханы.

Древесно-кустарниковая растительность встречается, главным образом, в лесополосах из акации белой и жёлтой, вяза и др.

На территории Романовского сельского поселения растительность представлена садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, а также защитными насаждениями.

В настоящее время зеленый фонд Романовского сельского поселения включает в себя насаждения селитебной зоны (парки, озелененные территории жилой застройки, учебных детских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (кладбище, лесополосы и прочие насаждения, расположенные в границах сельского поселения).

Зеленые насаждения общего пользования представлены следующими объектами, сосредоточенными в х. Романове: парк внутрипоселковый по ул. Садовая (1,9 га), бульвар по пер. Школьный (1,2 га). Парк на территории школьного двора – 0,9 га, парк на территории детского садика – 0,8 га. Уличные зеленные насаждения – 1,4 га. А также озеленения территории кладбища (0,2 га) и на приусадебных участках.

Общая площадь зеленных насаждений – 8 га.

При численности населения сельского поселения 768 человек и площади озелененных территории общего пользования 3,1 га (парк и бульвар) обеспеченность зелеными насаждениями составляет 40 м2 на 1 жителя, что покрывает нормативный показатель обеспеченности зеленными насаждениями на одного жителя в сельских поселениях. Площадь   озелененных   территорий   общего  пользования в поселениях допускается увеличивать для степи и лесостепи.

Озеленение жилых районов традиционно. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном садами и огородами.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Преобладающими породами в озеленении сельского поселения являются  акация, вяз.

Внеселитебные озелененные территории представлены в основном степями – 3429 га в границах сельского поселения (данная цифра взята с карт материала).

Особо охраняемые природные территории в Романовском сельском поселении отсутствуют.

Животный мир характеризуется высоким биоразнообразием. Здесь представлены степные виды, а также виды, характерные для пустынь. Среди

обитателей степей на рассматриваемой территории присутствуют млекопитающие, ряд видов птиц, пресмыкающихся, рыб, земноводных и насекомых.

Животный мир претерпел значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к сокращению численности или даже к полному исчезновению некоторых видов.

В настоящее время на территории Романовского сельского поселения обитают волки, лисы, зайцы, тушканчики, суслики, дикие кабаны, лебеди и фазаны.

### 2.1.6. Экологическое состояние территории

Основные экологические проблемы Дубовского района, требующие решения в настоящее время:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта, продуктами сжигания послеуборочных остатков, стерни;

- расчистка русла р. Сал;

- необходимость залужения  и озеленения прибрежных и водоохранных зон малых рек;

- ликвидация неинженерных плотин в руслах рек и балок;

- необходима реконструкция и строительство новых разводящих сетей водопровода, водонапорных башен, что позволит ликвидировать частные колодцы и скважины;

- разрушение береговой линии Цимлянского водохранилища в хуторах Харсеев, Овчинников, Приморка, Новожуковская;

- укрепление береговой линии Цимлянского водохранилища;

- эксплуатация свалок ТБО осуществляется с нарушением экологических и санитарных норм;

- необходимость строительства скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям;

- опустынивание земель.

Охрана атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории района не проводятся. В связи с этим оценка состояния атмосферного воздуха может быть выполнена только на основании косвенных факторов.

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от стационарных источников предприятий промышленности и ЖКХ, расположенных на территории района, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), котельных и передвижных источников.

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна района вносят передвижные источники (автотранспорт) - более 90%.

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселениях оказывают значительное влияние неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Охрана водных ресурсов

Основные водные объекты Дубовского района:   Цимлянское водохранилище, реки: Сал. Большой Гашун, Малый Гашун, Ерик.

Цимлянское водохранилище

Значительное влияние на качество воды оказывают: интенсивное судоходство и маломерный флот, неорганизованные стоки с сельхозугодий и переработка берегов водохранилища.

Основными типами экзогенных геологических процессов (ЭГП). наблюдаемых в 2007 году в Дубовском районе, были: переработка берегов водохранилища от х.Харсеева до границы с Волгоградской областью и абразивно-оползневая активность в районе ст.Жуковской, Малая Лучка и х.Кривского.

Максимальное значение переработки южного берега Цимлянского водохранилища (4.7м) отмечалось в районе ст.Жуковская. С 2003 года на этом участке побережья активно ведутся берегоукрепительные работы. Абразионно-обвальный тип берега распространен в р-не ст. Баклановской. х. Алдабульского и юго-западнее ст.Малая Лучка. Скорость отступления берегового уступа, в следствие оползания, колеблется от 1,5 до 2,5 м/год, а на отдельных участках и более 5.0 м/год (х.Кривский). Всего на территории Дубовского района воздействию ЭГП подвержены 11 сельских населенных пунктов.

Река Сал

Дренажные высокоминерализованные воды оросительных систем, расположенных в бассейне реки, попадая в реку Сал, загрязняют поверхностный сток реки. Критическими показателями реки являются сульфаты, азот нитритов.

Среднегодовые величины составляют: по соединениям магния 2,1 ПДК; сульфатам -11,7 ПДК; минерализации -2,4 ПДК; ВПК, -1,8 ПДК, ХПК -2,3 ПДК; железу общему -2,4 ПДК; соединениям мели – 2,7 ПДК-

Концентрации азота нитритного     1,4 ПДК. азота аммонийного -0,7 ПДК.

Критическим показателем являются сульфатные ионы.

Величина УКИЗВ реки Сал составляет 4,84; вода в реке относится к 4 «А» классу и оценивается как «грязная».

Русла рек Сал. Большой Гашун. Малый Гашун и Ерик на территории района заилены, нарушен их водно-биологический баланс, необходимость расчистки русел рек очевидна.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение поселений района осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников. Кроме того, население отдельных хуторов района для питьевых целей использует воду общественных и индивидуальных колодцев, качество воды которых не всегда отвечает гигиеническим требованиям. Дефицит питьевой воды зафиксирован в хуторах: Крюков. Кравцов. В-Жиров Барабанщиковского сельского поселения.

Общая протяженность водопроводных сетей в Дубовском районе составляет 418.7 км. В том числе протяженность сетей ДЗГВ, находящихся в федеральной собственности - 225км. разводящих сетей водопроводов, находящихся в муниципальной собственности – 193,7км. В с. Дубовском протяженность разводящей сети до 40 км.

Проблемы хозяйственно-питьевого водопользования:

-   на водозаборе при работе ирригационной насосной станции, наблюдается большое содержание твердых взвесей в «сырой» воде, создающее большие нагрузки взвесей на очистные сооружения;

-    на магистральном водоводе отдельные участки (порядка 1.5 км) из-за износа подлежат замене (переход через балку Вербовый Лог. в с. Дубовском);

-    пропускная способность отдельных участков разводящих сетей населенных пунктов недостаточна для удовлетворительного водопотребления особенно в часы летних пиковых нагрузок.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (80%) отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой волы.

На территории Дубовского района отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

Гидротехнические сооружения

Всего в районе 51 ГТС. в аварийном состоянии находятся - 2 ГТС (из них I не имеющее собственника), в предаварийном - 4 (из них 3 не имеющих собственника), не имеют собственника всего по району - 22 ГТС

Организация  сбора и складирования бытовых и промышленных отходов

Администрацией Дубовского района не организована работа по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Не разработаны схемы маршрутов и графики вывоза ТБО. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов от населения и организаций осуществляется только в Дубовском сельском поселении,

в остальных поселениях накопленные отходы население самостоятельно вывозит на несанкционированные свалки.

Захоронение отходов производства и потребления в районе производится на 16 объектах размещения ТБО (свалках), находящихся на землях сельских администраций и          сельскохозяйственных           кооперативов          (СПК).           Ввиду          отсутствия правоустанавливающих документов данные свалки являются несанкционированными. Эксплуатация свалок Дубовского района осуществляется с нарушением санитарных и экологических требований.

Для размещения биологических отходов на территории Дубовского района используются 13 биотермических ям. Практически все скотомогильники не отвечают требованиям ветеринарно-санитарных правил, требуется их ограждение, озеленение сзз.

Зелёные насаждения и городские леса

В соответствии со СНИПом 2.07.01-89 нормативная обеспеченность зелеными насаждениями сельских поселений Дубовского района должна составлять 28.86 га. Фактическая обеспеченность по статистическим данным составляет 47.3 га.

Поселениями района не проведена инвентаризация зеленых насаждений. Большинство зеленых насаждений создано в послевоенные годы и требует реконструкции.

Особо охраняемые природные территории в Дубовском районе отсутствуют.

Тенденции изменения природных условий

В настоящее время происходит изменение климатических условий в результате антропогенных выбросов парниковых газов и увеличения углекислого газа в атмосфере. По мере увеличения масштабов хозяйственной деятельности зависимость различных отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства от меняющихся климатических условий возрастает, причем, вместе с ростом общественного производства. Заметное изменение климата потребует больших капиталовложений, чтобы обеспечить приспособление хозяйственной деятельности к новым климатическим условиям. Иной климат – это и иное размещение сельскохозяйственных культур, промышленных предприятий, транспортных схем, селений, т.е. всего жизненного уклада. Поэтому важную роль при планировании экономического и социально-экономического развития отдельных регионов на длительные сроки играет прогноз возможных климатических изменений в будущем.

Как показало большинство отечественных и зарубежных исследований последних 20-30 лет, в ближайшее десятилетие следует ожидать повышение глобальной температуры воздуха на 1°С и более в среднем для всей планеты. Потепление будет сопровождаться изменением количества атмосферных осадков, причем их количество на первом этапе несколько уменьшится, а затем увеличится на 10-30%.

Одновременно следует ожидать и пространственное изменение физико-географической зональности. Так в Ростовской области, по данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, на значительной части территории может произойти смена сухой степи на зону ксерофитной субтропической растительности (типа Дагестанского побережья).  В то же время сухие степи Калмыкии и Астраханской области сменятся настоящей пустыней среднеазиатского типа. Предположительно на территории Романовского сельского поселения наиболее вероятен второй сценарий.

Температура воздуха за последние десятилетия на Европейской территории России увеличилась в зимний период на 0,5-1,5 °С, в летний период – на 0,5-1,0 °С.

Повсеместно весенний переход температуры воздуха через 0°, 5° и 10° сместился на более ранние сроки, а осенний – на более поздний.

Анализ атмосферных осадков в Северном полушарии показал, что последние 20-25 лет были не только теплыми, но и самыми влажными за весь период инструментальных наблюдений. Наиболее заметное увеличение осадков отмечалось севернее 50° с.ш., по-видимому, за счет смещений к северу максимума циклонической деятельности, что было характерно и для теплых эпох прошлого. Увеличение атмосферных осадков южнее 50°с.ш. связано преимущественно с выпадением ливневых осадков в теплое время года.

Какие будут климатические условия в Ростовской области в ближайшие десятилетия с большой точностью сказать затруднительно, но имеется несколько сценариев с различными значениями изменения величин температуры воздуха и атмосферных осадков. Есть данные рассчитанные для Краснодарского края. Эти данные будут характерны и для всей территории Нижнего Дона, а, следовательно, и Романовского сельского поселения.

Средние многолетние (норма) на начало 90-х годов и ожидаемые на период до 2030 г. значения температуры воздуха (Т) и сумма осадков за год на территории Краснодарского края (в том числе территория Нижнего Дона)

(Жуков, Святкина, 2000)

| Метеорологическая величина | Норма | ОММ | GFDL | CCC | ОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, °С январь июль R, мм год | -1,4 21,3 650 | 1,6 23,3 800 | 1,4 26,1 710 | 5,5 26,7 580 | 0,6 24,0 720 |

В столбцах таблицы отмечены сценарии изменения климата: ОММ – оптимум микулинского межледниковая (70-120 тыс. лет назад); GFDL – США, Лаборатория геофизической гидродинамики; ССС – Канада, Центр исследования климата, ОГ – оптимум голоцена (5-6 тыс. лет назад).

Как видно из таблицы температура воздуха увеличится как летом, так и зимой, причем по все четырем сценариям, на 2,0-6,9°С в июле. Годовое количество атмосферных осадков увеличится только по трем сценариям, причем на 9-23%, а по одному (ССС) произойдет уменьшение на 11%.

О.Д. Сиротенко и Е.В. Абашина (1994) опубликовали прогноз тепло- и влагообеспеченности на 2030 г. по трем сценариям для различных регионов России и в том числе для Северо-Кавказского, в который входят Нижний Дон.

Прогноз тепло- и влагообеспеченности сельскохозяйственных культур на 2030 г. на Нижнем Дону и Северном Кавказе

| Метеорологические величины | Норма | ОММ | ССС | GFDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность теплого периода, сут. | 219 | 229 | 243 | 237 |
| Сумма температур воздуха ≤ 5°С | 3523 | 3340 | 4246 | 4066 |
| Суммарное испарение | 420 | 507 | 459 | 459 |

По всем трем сценариям на территории Ростовской области произойдет увеличение продолжительности теплого периода на 5-21% и испарения на 9-21%, в то время как сумма температур выше 5°С по ОММ уменьшится на 5%, по двум другим сценариям на 15-21%. Изменение циркуляции атмосферы, температуры воздуха и атмосферным осадков соответственно приведет к увеличению числа и интенсивности засух, продолжительности залегания и толщины снежного покрова, перераспределению количества атмосферных осадков в течение года.

Подобные изменения климатических условий и явлений приведут к крупномасштабным последствиям практически во всех областях деятельности человека. В сельском хозяйстве, например, в связи с учащением засушливых

явлений в вегетативный период и неблагоприятных условий в переходные периоды (весна и осень), произойдет увеличение потерь урожая практически всех традиционно возделываемых культур. Вероятность потерь увеличится на 10-15%, урожай возделываемых культур уменьшится на 1-2 ц/га, а в среднем для семи основных полевых культур составит соответственно 13% и 1,3 ц/га.

В связи с изменением климатических условий, которые весьма существенно повлияют на сельское хозяйство, потребуется корректировка сложившейся структуры сельскохозяйственного производства в области вплоть до изменения его отраслевой направленности. Потери валового урожая традиционных полевых культур в будущих климатических условиях можно снизить, если расширить посевные площади под теми культурами, для которых улучшатся метеорологические условия (кукуруза на зерно, озимый ячмень, озимая рожь, яровая пшеница) и уменьшить площади под озимой пшеницей, подсолнечником, кукурузой на силос. Одновременно в связи с потеплением, появится возможность возделывания раннеспелых сортов хлопчатника, некоторых субтропических культур и улучшатся условия для плодовых культур и винограда.

В связи с угрозой изменения климата Правительство Российской Федерации постановлением от 19.10.1996 г. №1242 утвердило Федеральную целевую программу «Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных последствий». Программа должна обеспечить реализацию обязательств РФ по Конвенции ООН об изменении климата, а также осуществление комплекса мероприятий по предотвращению отрицательных последствий изменения климата в России. Научные исследования по решению данной проблемы с 1997 г. выполняет целый ряд научно-исследовательских институтов Росгидромета, РАН, Министерства природных ресурсов и др. в целом для Российской Федерации. В то же время глобальные, уже полученные выводы, целесообразно использовать для решения проблемы, связанной с потеплением климата в конкретных субъектах региона, как, например, выполнил Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии для Краснодарского края и Калужской области (Жуков, Святкина, 2000).

## 2.2. Социально-экономическая характеристика

### 2.2.1. Население, трудовые ресурсы

Динамика численности населения и его половозрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями и служат фундаментом для дальнейших расчетов в создании генеральных планов поселений.   Численность населения Романовского сельского поселения на 01.01.2010 г.  - 768 человек, что от общей численности населения Дубовского района (22,5тыс. чел.) составляет 3,4%. Сельское поселение имеет в своем составе населенные пункты: х. Романов – 560чел., х. Донской – 93 чел., х. Моисеев – 115чел.

Динамика численности постоянного населения Романовского сельского поселения с 2007 по 2010гг. приведена на рисунке 2.1.

Рис.2.1. Динамика численности населения Романовского сельского поселения 2007-2010гг.

Тенденция изменения численности поселения положительная, но общий прирост населения не значителен – за последние три года население увеличилось всего на 1%. Динамика численности населения по каждому населенному пункту отдельно показывает за 4 года убыль населения в х. Романове на 11% (62 чел.), и прирост в х.Донском и х.Моисееве – 34% (32чел.) и 29% (33чел.).

Таблица 2.1.

Численность населения Романовского с.п. по населенным пунктам

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Романов | 622 | 602 | 559 | 560 |
| х. Донской | 61 | 73 | 92 | 93 |
| х. Моисеев | 82 | 86 | 112 | 115 |
| Романовское с. п. | 765 | 761 | 763 | 768 |

Рис.2.2. Динамика численности населения по населенным пунктам 2007-2010гг, чел

Положительная динамика общего прироста населения в Романовском сельском поселении обусловлена превышением рождаемости над смертностью. При этом убыль населения в х. Романове происходит из-за миграционного движения.

Таблица 2.2.

Естественный прирост/убыль населения, чел.

| № | Показатели | Рождаемость | Смертность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | х. Романов | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | х. Донской | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 3 | х. Моисеев | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Итого по поселению | 10 | 9 | 7 | 7 | 14 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 |

Таблица 2.3.

Миграционное движение населения, чел.

| № | Показатели | Прирост по миграции населения | Убыль по миграции населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | х. Романов | 5 | 9 | 13 | 14 | 9 | 7 | 17 | 12 | 8 | 7 |
| 2 | х. Донской | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 |
| 3 | х. Моисеев | - | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 4 |
| 4 | Итого по поселению | 5 | 14 | 15 | 20 | 15 | 7 | 19 | 18 | 8 | 17 |

Динамика естественного, механического и общего

прироста (убыли) населения за 2006-2010гг.

Рис.2.3.  Динамика естественного, механического и общего

прироста (убыли) населения за 2006-2010гг

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ. Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и т.д.

Структура возрастных групп населения Романовского сельского поселения  отличается высоким процентом населения трудоспособного возраста в сравнении с показателем Дубовского района, а также низким процентом населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 2.4.

Сравнительная таблица возрастной структуры населения,%%

| Показатель | Ростовская область | Дубовский район | Романовское с.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети до 15 лет | 14 | 18,4 | 17,5 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | 63 | 61,3 | 65 |
| Население старше трудоспособного возраста | 23 | 20,3 | 17,5 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Соотношение основных возрастных групп в Романовском сельском поселении представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Возрастная структура населения на 01.01.2010

| № п/п | Показатель | Единица измерения | х. Романов | х. Донской | х. Моисеев | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 15 лет, в том числе | чел. | 115 | 9 | 11 | 135 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет), в том числе | чел. | 393 | 40 | 67 | 500 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 52 | 44 | 37 | 133 |
| 4 | Всего населения | чел. | 560 | 93 | 115 | 768 |

Численность нетрудоспособного населения на 1000 трудоспособного (демографическая нагрузка) в поселении составляет 536 человек нетрудоспособного населения на 1000 трудоспособного.

Общая численность занятого населения на территории Романовского сельского поселения 214 чел., что составляет 42,8% от населения в трудоспособном возрасте. Также в число занятых входит 6 работающих пенсионеров. Из общего числа трудоспособного населения, учащихся и студентов старше 16 лет  - 2,8% (14чел.), инвалидов – 3,4%(17чел) и занятых в домашнем хозяйстве – 12,6%(63 чел.), 12,8% (64 чел.) в числе занятых за пределами  Романовского сельского поселения. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности отражены в таблице 2.6 и на рисунке 4.

Таблица 2.6.

Структура занятости населения на 01.01.2010, чел.

| Показатели | х. Романов | х. Донской | х. Моисеев | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность занятого населения | 176 | 24 | 14 | 214 |
| Промышленность | - | - | - | - |
| Сельское хозяйство | 48 | 9 | 2 | 59 |
| Строительство | 16 | 3 | - | 19 |
| Транспорт и связь | 20 | 1 | 1 | 22 |
| Финансовая деятельность | 1 | - | - | 1 |
| Административное управление, социальное обеспечение | 9 | 1 | 3 | 13 |
| Образование и здравоохранение | 10 | 1 | 1 | 12 |
| Торговля, общественное питание, ремонтные мастерские | 3 | 1 | 1 | 5 |
| прочее | 16 | 1 | 2 | 19 |
| из общего числа занятых работающих вне территории поселения | 53 | 7 | 4 | 64 |

Рис.2.4. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

Наибольший удельный вес составляют занятые в сельскохозяйственной отрасли – 39% от общей численности занятого населения, занятые в обслуживающих сферах составляют 33%.

### 2.2.2. Жилой фонд

Объем жилого фонда Романовского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 13,9 тыс.м2. Показатель жилой обеспеченности в поселении достаточно высокий, на 1 жителя в среднем приходится 18,1м2/чел, при социальной норме 18 м2, среднем показателе по области 19,4 м2 и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0м2. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, из которого 48,9%  (6,8 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах и 7,2%  (1,0 тыс. м2) - в панельных и  43,9%(6,1тыс.м2) в прочих.

Рис.2.5. Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

Жилищный фонд поселения по техническому состоянию: 17,3% объектов (2,6тыс.м2) имеют износ от 0 до 40%, 66,2% (9,2 тыс. м2) с износом от 40 до 60%, 9,4% (1,3тыс.м2) с износом 60-70%. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% составляет 7,1% (1тыс. м2).

# Рис.2.6. Степень износа жилого фонда

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2010 (тыс. м2)

| Категория жилого фонда | х. Романов | х. Донской | х. Моисеев | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего | 10,3 | 1,9 | 1,7 | 13,9 |
| Жилой фонд по формам собственности |
| В государственной и муниципальной собственности | - | - | - | - |
| В частной собственности | 10,3 | 1,9 | 1,7 | 13,9 |
| Жилой фонд по проценту износа |
| До 40% | 2,3 | 0,3 | 0,03 | 2,63 |
| 40-60% | 6,3 | 1,3 | 1,37 | 8,97 |
| 60-70% | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
| Свыше 70% | 1,0 | - | - | 1,0 |
| Жилой фонд по этажности |
| Малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 10,3 | 1,9 | 1,7 | 13,9 |
| 3 этажа | - | - | - | - |
| 4-5 этажей | - | - | - | - |
| Свыше 5 этажей | - | - | - | - |
| Жилой фонд по материалу стен |
| Кирпичные, каменные | 5,1 | 0,7 | 1,0 | 6,8 |
| Панельные | 1,0 | - | - | 1,0 |
| Деревянные и прочие | - | - | - | - |
| Прочие | 4,2 | 1,2 | 0,7 | 6,1 |

Обеспеченность жилищного фонда на 01.01.2010 (тыс. м2)

| № п/п | Обеспеченность жилищного фонда | х. Романов | х. Донской | х. Моисеев | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованным водопроводом | 6,3 | - | - | 6,3 |
| 2 | Централизованной канализацией | 6,3 | - | - | 6,3 |
| 3 | Электричеством | 10,2 | 1,9 | 1,8 | 13,9 |
| 4 | Газом | - | - | - | - |
| 5 | Централизованным отоплением | - | - | - | - |
| 6 | Горячей водой | 6,0 | - | - | 6,0 |

## 2.3. Инженерно-техническая инфраструктура

Анализ существующего положения

### 2.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Романовского сельского поселения осуществляется из поверхностного источника с использованием разводящих сетей водопровода по территориям населенных пунктов.

Источником водоснабжения х. Романов, х. Донской и х. Моисеев является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные, сооружения которого расположены на территории Жуковского сельского поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее ст. Жуковская у автодороги Волгодонск – Дубовское. ДЗГВ является источником водоснабжения 15 населенных пунктов Дубовского района. Проектная производительность очистных сооружений составляет 16,3 тыс. м3/сут., фактическая – 2,1 тыс. м3/сут.

Из ДЗГВ вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений (водонапорные башни) и сети уличных водопроводов.

Согласно информации, представленной ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» годовой объем поданной воды в населенные пункты Романовского сельского поселения в 2010 г. составил 14,34 тыс. м3. Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице 2.3.1.1:

Таблица 2.3.1.1.

| Наименование населенного пункта | Водопотребление |
| --- | --- |
|  | тыс.м3/год | м3/сут. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |
| х. Романов | 10,42 | 28,5 | 50,9 |
| х. Донской | 1,73 | 4,7 | 50,5 |
| х. Моисеев | 2,19 | 5,9 | 51,3 |
| Итого: | 14,34 | 39,1 | 50,9 |

Технические характеристики систем водоснабжения населенных пунктов Романовского сельского поселения приведены в таблице 2.3.1.2:

Таблица 2.3.1.2.

| № | Населенный пункт | Протяженность сетей, км | Водонапорные башни | Износ сетей и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во, шт. | Объем, м3 |  |
| 1 | х. Романов | 5,9 | 2 | 50 | 75 |
| 2 | х. Донской | 2 | 1 | 25 | 10 |
| 3 | х. Моисеев | 2,6 | 1 | 25 | 80 |
|  | Итого: | 10,5 | 4 | 100 | 55 |

Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части проекта генерального плана.

Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Романовском сельском поселении приведена в таблице  2.3.1.3.

Таблице  2.3.1.3.

| № | Населенный пункт | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых. колонок | Вводов в дом |
| 1 | х. Романов | 1 | 171 | 103 |
| 2 | х. Донской |  | 36 | 9 |
| 3 | х. Моисеев |  | 37 | 11 |
| Итого | 1 | 244 | 123 |

В х. Романов в 2007 году производилась реконструкция существующих сетей водоснабжение, было заменено порядка 800 м водопроводных сетей. В этом же году был введен в эксплуатацию водопровод в х. Донском.

На территории х. Романов расположена одна артезианская скважина, которая в перспективе может быть использована как резервный источник водоснабжения.

# Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Количество пожарных гидрантов в х. Романов – 4, в х. Моисеев – 2, в х. Донском – 1. Подача воды в систему водопровода осуществляется из Дубовско - Заветинского группового водопровода. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни объемом 25 м3. Количество водонапорных башен - 4 шт. В резервуарах водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. На территории общеобразовательных и дошкольных учреждений для наружного пожаротушения расположены пожарные резервуары.

### 2.3.2. Водоотведение

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные места. С целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо строительство систем хозяйственно – бытовой канализации в населенных пунктах.

### 2.3.3. Газо- и теплоснабжение

На момент разработки генерального плана во всех населенных пунктах поселения отсутствует сетевой газ. Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных отопительных котлов на твердом топливе и печей. Для горячего

водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели. Большая часть жилого фонда оборудована газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, которые используются для нужд пищеприготовления.

В х. Романове расположены две угольные сезонные котельные, которые отапливают основные здания общественного назначения. Некоторые технические и эксплуатационные характеристики котельных приведены в таблице  2.3.3.1

Таблица  2.3.3.1

| № п/п | Отапливаемые объекты, месторасположения | Тип котлов, кол-во | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя школа, х. Романов | Таганрожец – 2 шт. | 0,66 | 0,25 |
| 2 | Детский садик «Колосок», х. Романов | Универсал-5 – 2 шт. | 0,36 | 0,12 |
| Итого | 1,02 | 0,37 |

Как видно из приведенных данных, фактическая подключенная к котельным тепловая нагрузка составляет около 31 % от общей установленной мощности, что в перспективе дает возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок планируемых к размещению объектов общественного назначения.

### 2.3.4. Электроснабжение

Источником электроснабжения Романовского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 110/35/10 кВ  «Дубовская» и ПС 35/10 кВ «Железнодорожная» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго», расположенные в Дубовском сельском поселении.

От подстанций, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Информация об установленной мощности трансформаторного оборудования и присоединенной электрической нагрузке не предоставлено.  Эксплуатацию электрических сетей и подстанции на территории поселения осуществляет Дубовский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Параметры и технические характеристики трансформаторных подстанций ПС «Дубовская» и ПС «Железнодорожная» приведены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1.

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допуст. мощность, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки, МВА | Фактич. резерв мощности Sрез, МВА | Заключ. по фактич. резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 | Т-3 |  |  |  |  |
| ПС110/35/10кВ «Дубовская» | 10 | 10 |  |  | 10 | 3,53 | 6 | открыт |
| ПС 35/10 кВ «Железнодорожная» | 4 | 4 |  |  | 4 | 0,62 | 3,35 | открыт |

Как видно из таблицы установленная мощность трансформаторного оборудования на подстанциях достаточна для покрытия существующих и перспективных электрических нагрузок.

Установленное на подстанциях оборудование и электрические сети имеют значительный процент износа и в перспективе при реализации проекта генерального плана потребуется их реконструкция или капитальный ремонт.

Согласно форме статистической отчетности «№ - 1 КХ (регион)», общая протяженность сетей уличного освещения муниципального образования составляет 7 км. Существующие сети уличного освещения требуют выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов.

Согласно информации, полученной от ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», общее потребление электрической энергии в поселении за 2008г. составило 0,62 млн.кВтч, в том числе коммунально-бытовые нужды – 0,57 млн.кВтч. Среднегодовое потребление электрической энергии на одного жителя составило 742 кВтч.

Кроме электрических сетей и сооружений, являющихся источниками электроснабжения населенных пунктов, по территории поселения транзитом проходят линии электропередач ВЛ-110 кВ ПС «Дружба» (Зимовниковский район) – ПС «Дубовская» и ВЛ-500 кВ Волгодонская АЭС – ПС «Буденновск», по которым осуществляется передача электроэнергии от генерирующих мощностей в единую энергосистему.

### 2.3.5. Системы связи

# Телефонная связь

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Дубовский ЛТУ Волгодонского УЭС Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В Романовском сельском поселении функционирует одна АТС. Станция имеет выход на междугородние и международные линии. Параметры действующей в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице 2.3.5.1:

Таблица 2.3.5.1.

| Населенный пункт | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Романов, ул.Молодежная,34 | МСУ "САПФИР" | 160 | 111 |  |
| Итого по поселению: | 160 | 111 |  |

Плотность телефонной сети в целом по поселению составляет 43 номера (включая организации) на 100 семей.

Абоненты х. Моисеев и х. Донской присоединены к АТС х. Романов. Для присоединения абонентских устройств к АТС проложены линии связи, выполненные в кабельном и воздушном исполнении.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют четыре оператора мобильной связи: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ЗАО «ТЕЛЕ 2», ОАО «Вымпелком». В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов не равномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет. В виду конкурентной борьбы за абонентов, тарифы на мобильную связь снижаются, что делает ее более доступной. Так же снижается стоимость и самих мобильных абонентских устройств.

Телевидение

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, НТВ, Южный регион, Россия 2, Россия К, Звезда, ТНТ, REN-TV, ВТВ. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые

позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделение почтовой связи расположено в х. Романов. Отделение обслуживается Зимовниковским  почтамтом.

Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

## 2.4. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Существующее положение

Романовское сельское поселение расположено в долине р. Сал, на Сальском склоне Сало-Манычского водораздела. Северо-западная территория поселения находится на правом берегу р. Сал; западная в междуречье р. Сал и р. Малый Гашун (левого притока р.Большой Гашун); восточная – в междуречье р. Сал и его левого притока р. Большой Гашун.

В состав сельского поселения входят населенные пункты: х.Романов,

х.Донской, х. Моисеев. Все населенные пункты поселения   располагаются в районе 1-й надпойменной террасы.

Рельеф территории поселения имеет слабоволнистый характер с выраженным водоразделами.

Пойма р. Сал узкая, превышает урез на 0,5-0,8 м. Первая надпойменная терраса превышает пойму на 5-8 м. Ширена террасы на левом берегу достигает 4-8 км, на правом берегу 2-3 км.

Х. Романов, расположен на левом берегу р. Сал, имеет отметки поверхности 42-47 м; х. Моисеев, расположен на противоположном  берегу имеет отметки 42-44м. Урез р. Сал составляет 35,8 м. Ниже по течению на левом берегу реки разместился х. Донской, имеет отметки 40-45 м. Урез р. Сал в районе х. Донской составляет 35,2 м. Во время весеннего половодья частично затапливается территория  х. Романов и  х. Моисеев. По данным Администрации Романовского сельского поселения в х. Моисеев подтапливается 4  домовладения, в которых проживает 14 человек, в х. Романов возможное подтопление 19 домовладений, в которых проживает 57 человек.

Покровные лессовидные суглинки террасы характеризуются просадочными свойствами I типа по просадочности при мощи просадочной толщи порядка 5-6 м.

Грунтовые воды в пределах террасы залегают на глубине 2-8 м. При близком залегании грунтовых вод лессовидные суглинки не просадочны.

Пойма р. Сал сложена слабыми аллювиальными песочно-глинистыми отложениями ежегодно затапливается при паводках.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Романовского с.п. находится вне сейсмоопасной зоны.

Санитарная очистка территории

Существующее положение

Согласно п.2, ст. 44 федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки территории Романовского с.п.  является территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Сбор и удаление ТБО

В настоящее время на территории Романовского с.п. существует 1  свалка ТБО, которая расположена на востоке на расстоянии 1 км от  х. Романов. Санитарная зона от данного вида объектов должна составлять 1000 м. Площадь полигона составляет 4 га, заполненность 30%. Админестрацией Дубовского района не организованна работа по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Не разработаны маршруты и графики вывоза ТБО. Ввиду отсутствия правоустанавливающих документов данная свалка является несанкционированной. Эксплуатация осуществляется с нарушением санитарных и экологических требований.

## 2.5. Комплексная оценка

## территориально-планировочной организации территории

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполняется с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. В процессе оценки проанализированы ресурсные, экологические и планировочные факторы.

Комплексная оценка территории Романовского сельского поселения - результат сопоставления комплексного анализа: установления планировочных и эколого-средовых ограничений и их систематизации по приоритетам с

определением пригодности территорий для того или иного вида градостроительного освоения и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития территории;

- территории ограничения строительства по рельефу;

- территории зон с особым условием использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:  санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, санитарно-технических сооружений, СЗЗ и охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП)), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, СЗЗ и территориальные разрывы автомобильных дорог и т.д.

На территории сельского поселения выделены следующие проблемные ситуации:

- наличие несанкционированной свалки ТБО, оказывающей негативное воздействие на жилую застройку и несоблюдение размера СЗЗ от объекта;

- отсутствие централизованной канализации и канализационных  очистных сооружений;

- наличие кладбища в водоохраной зоне реки Сал (х. Моисеев);

- не разработана генеральная схема санитарной очистки территории.

Комплексная экологическая оценка территории показывает:

- экологическая ситуация Романовского сельского поселения оценивается как относительно благоприятная по ряду основных показателей (воздух, почвы, геофизические факторы);

- загрязнение и захламление территории твердыми отходами производства и потребления, неудовлетворительное санитарное состояние существующих полигонов, несанкционированное размещение свалки ТБО на землях, представляющих хозяйственную ценность;

- нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых), деградация растительности и животного мира, степных

- ландшафтов, истощение запасов и снижение качества наземных и водных биоресурсов;

- неблагоприятная экологическая ситуация складывается по загрязнению окружающей среды, связанная с деятельностью предприятий и эксплуатацией транспортных средств;

Данное положение определяет необходимость приоритетного решения экологических проблем.

Значительные площади  территорий населенных пунктов имеют режим ограничений градостроительной деятельности по факторам санитарно-защитных зон, охранных коридоров, водоохранных зон и пр.

Глава Романовского

сельского поселения 	С.В. Яцкий